## Slide 1: 統合までの道のり
Noritsuna Imamura
noritsuna@ishi-kai.org

## Slide 2: 各ブロックの疑問点

## Slide 3: 目的
来週の各ブロック完成に向けて、 必要な情報を得ること

## Slide 4: 全体
電源
どのように作るのか？
森さんのPLLから持ってくればよい？
クロックバッファー
どのように作るのか？
森さんのPLLから持ってくればよい？
チリチームからの依頼
  分配されたクロック用にクロックバッファーが必要
  電源についてはVSS はチップ全体で共通、電源は各国ごとに独立させる

## Slide 5: CDAC
MIMにかかる電圧値
MIMに必要な電流値

## Slide 6: コンパレータ
Vrefなどの電圧値
  Vref以外の電圧は必要？
    必要ならだれが作る？
クロックバッファーは必要か？

## Slide 7: スイッチ
どのように組み込むのか？

## Slide 8: スケジュール
本日
  足りないものチェック
8日の週
  ひたすら作る
13～14日
  各ブロック統合
15日の週
  統合シミュレーションへの道のり
19日
  テープアウト

## Slide 9: 統合への道

## Slide 10: パッド情報
  https://github.com/akiles-esta-usado/DC23-LTC2/tree/add-ic-makefile/padframe

## Slide 11: シミュレーション
シミュレーション時の指定ポイント
１， -40℃ ff, 3.6V
２， 27℃, typical, 3.3V
３， 125℃, ss, 3.0V

## Slide 12: PLLのシミュレーション

## Slide 13: PLLのすべてを統合した シミュレーション（提出状態）
一発、数時間単位・・・

## Slide 14: PLLの電源など 全部入り回路
これを我々も統合の時に作らないといけない可能性がある
  森えも～ん、助けて～～～

## Slide 15: 19日：テープアウトへ！！！

## Slide 16: 備考：GF180 PDKのバグ
Pcellが無改造で動かない (これはバグではなく、GDSFactoryの仕様変更によるもの）
nwellとdnwellが重なった領域で導通していると認識されない
dnwellが無い状態でpwellを敷いた時、pwellとp-サブストレートが導通していると認識されない
metal3以降のラベルの存在を検知できない
DNW付PFETがよくわからない